# AV分配器(音视频)

AV分配器 概述

音视频系列分配器采用高性能专业的音頻，视频处理芯片，视频标准75Ω阻抗，音频标准600Ω，视频接口分别是：1进4出，1进8出，6组1分4的AV分配器的视频接口为BNC接口，1进16出，1进24出，1进32出的AV分配器的视频接口为RCA接口，音频全部采用RCA接口，传输中能够起到简单的分配放大作用，作用是将某一路音视频信号无衰减分配到多台显示设备和音频功率放大器上（音频功率放大器再连接到音箱或喇叭上），显示设备显示图像，喇叭播放声音。

AV分配器 图片

AV分配器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 1进4出AV分配器 | QY-0104AV | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进8出AV分配器 | QY-0108AV | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进16出AV分配器 | QY-0116AV | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进24出AV分配器 | QY-0124AV | 2U，长430×宽250×高88 |
| 1进32出AV分配器 | QY-0132AV | 2U，长430×宽250×高88 |
| 6组1分4AV分配器 | QY-6G0104AV | 2U，长430×宽250×高88 |

AV分配器 特点

AV分配器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能，AV分配器采用导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；完全符合19寸标准机柜设计。

AV分配器 参数

视频

带宽：150MHz视频带宽

输入电平：1Vp-p

阻抗：75Ω

连接器：RCA或BNC

音频输入

信号类型：非平衡立体声

音频接口：RCA

信噪比：大于90dB

音频通道分离：>90dB@1KHz

输入阻抗：输入：>10kΩ(平衡或/非平衡接法)

输出阻抗：50Ω(非平衡接法)，100Ω(平衡接法)

最大电平：+19.5dBu，（平衡或非平衡连接）

音频输出

信号类型：平衡或非平衡立体声

音频接口：RCA

阻抗：>50Ω

最大电平：+21dB

其他参数

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

标配：说明书，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com