# DVI分配器

DVI分配器 概述

DVI分配器采用高性能专业数字处理芯片，标准阻抗匹配，输入输出均采用标准DVI24+5连接头，DVI-I接口但仅支持DVI-D信号传输（不支持DVI-I信号的传输），传输中能够起到简单的分配放大作用，能够显示高清分辨率1920×1080P。DVI分配器(D型)可以将某一路高清的计算机信号分配到多台显示终端，允许使用标准的DVI电缆直接与计算机视频卡连接。适用于小型系统的计算机视频的传输应用，应用学校﹑医院等场合。

DVI分配器 图片

DVI分配器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 1进4出DVI分配器 | QY-0104D | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进8出DVI分配器 | QY-0108D | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进16出DVI分配器 | QY-0116D | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进24出DVI分配器 | QY-0124D | 2U，长430×宽250×高88 |
| 1进32出DVI分配器 | QY-0132D | 2U，长430×宽250×高88 |

DVI分配器 特点

DVI分配器标准DVI24+5连接头；接口带宽3.15GHz,视频带宽165MHz，32路DVI分配器完善支持1920X1200@60的分辨率；采用高带宽芯片，高性能的图像处理及信号长矩离传输失真增益补偿技术；采用数字同步识别处理技术，图像输出更加稳定可靠；全贴片SMD工艺，特有的ESD静电保护技术；支持信号时序重整，完美显示1920×1080P高清图像；支持视频信号类型：DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S信号；机架式导电机箱，有效屏蔽干扰信号适用恶劣的现场安装环境；安装简单，即插即用。

DVI分配器 参数

连接器：DVI-I通用插座母头（DVI24+5连接头）

信号传输：DVI-D信号

接口带宽3.15GHz

视频带宽165MHz

分辨率：1920×1080p（最大1920×1200@60Hz）

电源格式：AC100～220V,50/60Hz

功耗：10W

工作温度范围：-15℃-55℃

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

标配：说明书，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com