# VGA分配器

VGA分配器 概述

VGA分配器可以将某一路高解晰度的计算机信号分配到多台显示终端，允许使用标准的VGA电缆直接与计算机视频卡连接。适用于教室、培训设施和会议室等。

VGA分配器 图片

VGA分配器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 1进2出VGA分配器 | QY-0102GA | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进4出VGA分配器 | QY-0104GA | 非标，长203×宽120×高50 |
| 1进8出VGA分配器 | QY-0108GA | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进16出VGA分配器 | QY-0116GA | 1U，长430×宽250×高44 |
| 1进24出VGA分配器 | QY-0124GA | 2U，长430×宽250×高88 |
| 1进32出VGA分配器 | QY-0132GA | 2U，长430×宽250×高88 |

VGA分配器 特点

VGA分配器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能，VGA分配器采用导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源，完全符合19寸标准机柜设计。

VGA分配器 参数

带宽：500MHz(-3dB),满载

分辨率：支持2048×1536

微分增益误差：0.1%,3.58-4.43MHz

微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz

微分相位误差：0.1度,3.58-4.43MHz

VGA输入

信号类型：VGA计算机信号

连接器：三排15孔D-Sub型

信号强度：0.7Vp-p：VGA（电脑信号）；0.3Vp-p：R-Y与B-Y成分视频、S-video

最小电平：0.5Vp-p

最大电平：1.0Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：-30Db@5MHz

VGA输出

信号类型：VGA计算机信号

连接器：三排15孔D-Sub型

输出电平：2.0Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：<-30Db@5MHz

直流补偿：最大±5mV

其他参数

功耗：10～50W（视具体型号确定功耗）

电源格式：AC100～240V；50/60Hz

机箱面板：喷塑；保修期限：壹年标配：说明书，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com