# AV矩阵(音视频矩阵)

AV矩阵 概述

视音频矩阵可以切换多种高解晰度的视频信号到各种不同的显示终端，如NTSC制式和PAL制式，复合视频，以及平衡或非平衡立体声音频。使他们在一个完整的产品里面作到一系列的分配放大和切换。

AV矩阵 图片

AV矩阵 型号

| 产 品 | 型 号 | 产 品 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4进4出AV矩阵 | QY-0404AV | 24进24出AV矩阵 | QY-2424AV |
| 4进8出AV矩阵 | QY-0408AV | 24进32出AV矩阵 | QY-2432AV |
| 4进16出AV矩阵 | QY-0416AV | 24进48出AV矩阵 | QY-2448AV |
| 8进4出AV矩阵 | QY-0804AV | 32进8出AV矩阵 | QY-3208AV |
| 8进8出AV矩阵 | QY-0808AV | 32进16出AV矩阵 | QY-3216AV |
| 8进16出AV矩阵 | QY-0816AV | 32进24出AV矩阵 | QY-3224AV |
| 8进24出AV矩阵 | QY-0824AV | 32进32出AV矩阵 | QY-3232AV |
| 8进32出AV矩阵 | QY-0832AV | 48进16出AV矩阵 | QY-4816AV |
| 16进8出AV矩阵 | QY-1608AV | 48进24出AV矩阵 | QY-4824AV |
| 16进16出AV矩阵 | QY-1616AV | 48进32出AV矩阵 | QY-4832AV |
| 16进24出AV矩阵 | QY-1624AV | 48进48出AV矩阵 | QY-4848AV |
| 16进32出AV矩阵 | QY-1632AV | 64进16出AV矩阵 | QY-6416AV |
| 16进48出AV矩阵 | QY-1648AV | 64进32出AV矩阵 | QY-6432AV |
| 24进8出AV矩阵 | QY-2408AV | 64进48出AV矩阵 | QY-6448AV |
| 24进16出AV矩阵 | QY-2416AV | 64进64出AV矩阵 | QY-6464AV |

AV矩阵 特点

AV矩阵采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；设备自带信号延长，长距离传输失真补偿技术，保证信号长距离传输高保真输出；支持高清电视（HDTV）信号，全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能；导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；完全符合19寸标准机柜设计。

AV矩阵 优势

- 支持三种控制方式：软件(RS-232串口)、遥控器、机箱面板。

- 支持信号时序重整，能够完美显示1920×1080P图像。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入输出通道。

- 预案管理功能，可以设置32个场景预案设置。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- AV矩阵有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

AV矩阵 系统连接图

AV矩阵 参数

视频带宽：150MH（-3Db）满载

微分相位（I/0S）：0.05o(RL=150Ω)<1.28度，3.58MHz

微分相位误差：0.1度,3.58-4.43MHz

微分增益（误差）：0.05%(RL=150Ω)0.1%,3.58-4.43MHz

最大传播延时：5Ns(±1nS)

切换速度：≤150ns

信号制式：NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM

视频输入

信号类型：复合视频

输入电平：0.5V～2.0Vp-p

回波损耗：<-40dB@5MHz">-30dB@5MHz

阻抗：75Ω

连接器：BNC

最大直流偏置误差：15mV

视频输出

信号类型：复合视频

输出电平：0.7Vp-p

回波损耗：<-30dB@5MHz

直流补偿：±5mV

回波锁相：0.3V～0.4Vp-p

阻抗：75Ω

连接器：BNC

最大直流偏置误差：15mV

音频参数

信号类型：非平衡立体声

频率范围：20Hz～20KHz

总谐波失真+噪声：0.05%@1kHz（额定电压下）

共态抑制比CMRR：>75dB，20Hz～20KHz

信噪比（S/N）：>90dB

立体声分离度：>80dB@1kHz

增益误差：±0.1dB

音频输入

信号类型：非平衡立体声

连接器：RCA

阻抗：>10KΩ

最大电平：+19.5dBu

音频输出

信号类型：非平衡立体声

连接器：RCA

阻抗：>50Ω

最大电平：+21dBu

其他参数

功耗：30～150W（视具体型号确定功耗）

温度：0℃～45℃

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com