# DVI加音频矩阵

DVI加音频矩阵 概述

DVI音频加视频矩阵切换器可以将多路高清的计算机信号切换到多台显示终端，使用标准的DVI电缆直接与计算机显卡相连接。适用于小型系统的计算机视频的传输应用，应用学校﹑医院等场合。

DVI加音频矩阵 图片

DVI加音频矩阵 型号

| 产 品 | 型 号 | 产 品 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4进4出DVI加音频矩阵 | QY-A0404D | 8进8出DVI加音频矩阵 | QY-A0808D |
| 4进8出DVI加音频矩阵 | QY-A0408D | 8进16出DVI加音频矩阵 | QY-A0816D |
| 4进16出DVI加音频矩阵 | QY-A0416D | 16进8出DVI加音频矩阵 | QY-A1608D |
| 8进4出DVI加音频矩阵 | QY-A0804D | 16进16出DVI加音频矩阵 | QY-A1616D |

DVI加音频矩阵 特点

DVI加音频矩阵采用高性能数字处理芯片，输入前端精确自适应补偿和信号长距离传输失真补偿技术将信号传输达45米（输入30米，输出15米，具体视现场环境及线缆的质量而定）；完全支持1920x1200@60分辨率；支持DVI的DDC通道的切换，可以支持任意输入设置为默认的EDID参数；支持DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S信号；支持多通道同时切换，地址设置等功能；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能；可设置ID地址实现多机级联；固定DVI加音频矩阵切换器完全按照19寸标准机柜设计。

DVI加音频矩阵 优势

- 支持三种控制方式：软件(RS-232串口)、遥控器、机箱面板。

- 支持信号时序重整，能够完美显示1920×1080P图像。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入输出通道。

- 预案管理功能，可以设置32个场景预案设置。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- DVI加音频矩阵有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

DVI加音频矩阵 系统连接图

DVI加音频矩阵 参数

带宽：3.15GHz，全数字

最大支持分辨1920x1200@60

位时钟抖动(ClockJitter)：<0.15Tbit

最大传输延时：5nS(±1nS)

切换速度：150ns(最长时间)

信号输入

接口形式：通用插座/孔头DVI-I（仅支持DVI-D信号）

信号强度：T.M.D.S+/-0.4Vpp

最大电平：3.3V

阻抗：50Ω

传输距离：建议最大输入距离小于30米，在1920x1200@60时（推荐使用认证过的DVI专用线材）

信号输出

接口形式：通用插座/孔头DVI-I（仅支持DVI-D信号）

信号强度：T.M.D.S+/-0.4Vpp

最大电平：3.3V

阻抗：50Ω

传输距离：建议最大输出距离小于15米，在1920×1200@60时（推荐使用认证过的DVI专用线材）

音频输入

信号类型：平衡立体声

音频接口：5位凤凰端子

频率响应：±0.05dB，20Hz～20KMz

总谐波失真噪声：0.03%@1kHz（额定电压下）

信噪比：大于90dB

音频通道分离：>90dB@1KHz

共态抑制比（CMRR）：>75dB@：20Hz～20kHz

最大电平：+19.5dBu，（平衡或非平衡连接）

输入阻抗：输入：>10kΩ（平衡或/非平衡接法）

输出阻抗：50Ω（非平衡接法），100Ω（平衡接法）

音频输出

信号类型：平衡立体声

音频接口：5位凤凰端子

阻抗：>50Ω

最大电平：+21dB

其他参数

功耗：<70W；温度：0℃～45℃

电源：AC100～220V；50/60Hz

功耗：30～150W（视具体型号确定功耗）

温度：0℃～45℃

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com