# HDMI矩阵

HDMI矩阵 概述

HDMI矩阵是专门为为计算机高分辨率HDMI数字图像音频信号的传输切换而设计的高性能宽带智能矩阵开关设备，可将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。HDMI数字信号矩阵切换器具有1.65Gbps的带宽，支持480p，720p，1080i，1080p和1920x1200分辨率，可在此信号模式下使信号传输衰减降至最低，保证图像信号能高保真地输出。

HDMI矩阵 图片

HDMI矩阵 型号

| 产 品 | 型 号 | 产 品 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4进4出HDMI矩阵 | QY-0404HD | 16进16出HDMI矩阵 | QY-C1616HD |
| 8进4出HDMI矩阵 | QY-0804HD | 16进32出HDMI矩阵 | QY-C1632HD |
| 8进8出HDMI矩阵 | QY-0808HD | 24进16出HDMI矩阵 | QY-C2416HD |
| 8进16出HDMI矩阵 | QY-C0816HD | 24进24出HDMI矩阵 | QY-C2424HD |
| 8进24出HDMI矩阵 | QY-C0824HD | 32进16出HDMI矩阵 | QY-C3216HD |
| 8进32出HDMI矩阵 | QY-C0832HD | 32进24出HDMI矩阵 | QY-C3224HD |
| 16进8出HDMI矩阵 | QY-C1608HD | 32进32出HDMI矩阵 | QY-C3232HD |
| HDMI插 卡 矩 阵 |
| HDMI插卡矩阵，输入路数可以是：2、4、6、8、10、12、14、16、20、24、28、32路，输出路数可以是：2、4、6、8、10、12、14、16、20、24、28、32路，HDMI插卡矩阵可按以上输入和输出的路数进行随意配置。 型号命名方式：QY-C【输入路上】【输出路数】HD 例：输入：16路，输出：8路，那么型号为：QY-C1608HD |

HDMI矩阵 特点

HDMI矩阵采用高性能专业处理芯片，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰，信号类型：HDMI1.3规范中的HDMI-A全数字T.M.D.S.信号，兼容HDCP1.2；支持DVD蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC；支持CEC；支持36位真彩，HDMI矩阵完全符合19寸标准机柜设计。

HDMI矩阵 优势

- 支持三种控制方式：软件(RS-232串口)、遥控器、机箱面板。

- 支持信号时序重整，能够完美显示1920×1080P图像。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入输出通道。

- 预案管理功能，可以设置32个场景预案设置。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- HDMI矩阵有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

HDMI矩阵 系统连接图

HDMI矩阵 参数

带宽：1.65GHz（-3Db）满载

最大传输延时：5nS(±1nS)

切换速度：150ns(最长时间)

最大支持分辨：

Normal-PC：1600x1200@60_24bit

HDPC：1920x1200P@60_24bit

HDTV：1920x1080P@60_36bit

协议：支持HDCP1.3协议,支持HDMI1.3协议,兼容DVI1.0协议

信号类型：HDMI1.3规范中的HDMI-A全数字T.M.D.S.信号

微分相位：0.05o(RL=150Ω)

微分增益：0.05%(RL=150Ω)

数据传输率：2.25GBits

信号输入

信号类型：HDTV高清信号

接口：Type-A型HDMI锁扣母头

最小电平：0.5Vp-p

最大电平：1.0Vp-p

差分阻抗：100Ω

回波损耗：-30db@5MHz

信号输出

信号类型：HDTV高清信号

接口：HDMI接口A型19针母头

输出电平：0.7Vp-p

差分阻抗：100Ω

回波损耗：-30db@5MHz

直流补偿：最大5mV

其他参数

功耗：30～150W（视具体型号确定功耗）

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

温度：0℃～45℃

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com