# RGB矩阵

RGB矩阵 概述

RGBHV矩阵切换器，用于高分辨率计算机视频信号的分配显示，可以使任何一路输入切换到任何一路输出或任意到所有输出。主要应用于大屏幕投影系统中做为枢纽中心，对所需显示的计算机、工作站(及音频)信号进行切换的专业设备。

RGB矩阵 图片

RGB矩阵 型号

| 产 品 | 型 号 | 产 品 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4进4出RGB矩阵 | QY-0404B | 24进24出RGB矩阵 | QY-2424B |
| 8进4出RGB矩阵 | QY-0804B | 24进32出RGB矩阵 | QY-2432B |
| 8进8出RGB矩阵 | QY-0808B | 32进8出RGB矩阵 | QY-3208B |
| 8进16出RGB矩阵 | QY-0816B | 32进16出RGB矩阵 | QY-3216B |
| 8进24出RGB矩阵 | QY-0824B | 32进32出RGB矩阵 | QY-3232B |
| 8进32出RGB矩阵 | QY-0832B | 48进16出RGB矩阵 | QY-4816B |
| 16进8出RGB矩阵 | QY-1608B | 48进24出RGB矩阵 | QY-4824B |
| 16进16出RGB矩阵 | QY-1616B | 48进32出RGB矩阵 | QY-4832B |
| 16进24出RGB矩阵 | QY-1624B | 64进16出RGB矩阵 | QY-6416B |
| 16进32出RGB矩阵 | QY-1632B | 64进32出RGB矩阵 | QY-6432B |
| 24进8出RGB矩阵 | QY-2408B | 64进48出RGB矩阵 | QY-6448B |
| 24进16出RGB矩阵 | QY-2416B | 64进64出RGB矩阵 | QY-6464B |

RGB矩阵 特点

RGB矩阵采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；设备自带信号延长，长距离传输失真补偿技术，保证信号长距离传输高保真输出；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能；导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；可设置ID地址实现多机级联；RGB矩阵完全19寸标准机柜设计。

RGB矩阵 优势

- 支持三种控制方式：软件(RS-232串口)、遥控器、机箱面板。

- 支持信号时序重整，能够完美显示1920×1080P图像。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入输出通道。

- 预案管理功能，可以设置32个场景预案设置。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- RGB矩阵有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

RGB矩阵 系统连接图

RGB矩阵 参数

带宽：500MHz(-3dB)满载

支持分辨率：2048×1536

亮色度干扰：-55dB@10MHz，-40dB@100MHz

微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz

微分相位误差：0.1度,3.58-4.43MHz

最大传播延时：5nS(±1nS)

频率响应：少于±0.1dB-30MHz

切换速度：≤180ns

信号类型：RGBHV，RGBS，RGsB，RsGsBs

视频输入

信号类型：RGBHV

连接器：BNC（母头）

信号强度：1Vp-p：Y成分视频、S-video，复合视频；0.3Vp-p：R-Y与B-Y成分视频、S-video

最小电平：0.5Vp-p

最小电平：0.5Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：-30Db@5MHz

视频输出

信号类型：RGBHV信号

连接器：BNC（母头）

输出电平：2.0Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：-30Db@5MHz

DC偏差：最大±5mV

同步信号

输入/输出信号类型：TTL

输入电平：0～5.0Vp-p，4.0V

输出电平：TTL:5Vp-p

输入阻抗：510Ω

输出阻抗：75Ω

极性：正或负与输入一致

其他参数

功耗：30～150W（视具体型号确定功耗）

温度：0℃～45℃

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com