# 混合矩阵

混合矩阵 概述

混合矩阵支持Video、YPbPr、VGA、DVI-D、HDMI、SDI等多种格式输入输出；混合矩阵采用插卡式机箱，易于升级扩容，混合矩阵的机箱完全按照19寸标准机柜设计。

混合矩阵 图片

混合矩阵 特点

- 独立的切换输出；模块化结构设计，支持插拔模块扩展设备规模；（2）支持三种控制方式，遥控器、面板按键、软件切换；（3）前面板LCD状态显示，可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息，直观方便；（4）预案管理和自动轮巡功能（选配）；（5）按键自动锁定功能，EDID拷贝功能；（6）具有断电现场切换记忆保护功能；（7）特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路；（8）支持信号时序重整，完美显示1920×1080P高清图像；（9）独特软件配置，可任意修改矩阵输入或输出端口编号（无需重新编程中控软件）操作直观简单；（10）完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、彩讯、飞利浦等，完全兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX等，推荐使用启耀智能中控QY-DPRO2806。

混合矩阵 参数

支持Video/VGA/YPbPr/DVI/HDMI/SDI等混合输入输出

支持FULL现场EDID拷贝模式，操作简单，通俗易懂

输入输出端强大的ESD，防雷击等保护电路，及时保护设备

输入内置信号采样放大电路，保证高清信号传输30米

支持Video/VGA/YPbPr/DVI-D/HDMI/3G-SDI等无缝输出板卡

支持DVI-D/HDMI输出板卡信号格式转换，行场頻率转换

支持USB控制，232控制，自带控制软件无需安装

控制软件实现简体中文、繁体中文、英文等多种语言控制界面

支持端口重定位：此功能适用我公司所有带232串口的切换设备

支持产品过流，过压等保护电路设计；支持冗余电源配置

切换速度：150ns（具体设备切换时间有所不同）

串接接口：RS232, 9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

功耗：30～150W（视具体型号确定功耗）温度：0℃～60℃

输入电压：AC 100～240V；50/60Hz

3U混切机箱尺寸：450×330×132mm（长×宽×高）约13Kg

6U混切机箱尺寸：450×330×264mm（长×宽×高）约22Kg

11U混切机箱尺寸：450×330×484mm（长×宽×高）约25Kg

机箱面板：铝合金氧化拉丝，保修期限：壹年。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com