# AV切换器（音视频）

AV切换器 概述

AV音视频切换器可以切换多种高解晰度的视音频信号到某一台显示终端，如NTSC制式和PAL制式，复合视频，以及平衡或非平衡立体声音频，使他们在一个产品里面作到音视频切换。

AV切换器 图片

AV切换器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 4进1出AV切换器 | QY-0401AV | 1U，长430×宽250×高44 |
| 8进1出AV切换器 | QY-0801AV | 1U，长430×宽250×高44 |
| 16进1出AV切换器 | QY-1601AV | 2U，长430×宽250×高88 |
| 24进1出AV切换器 | QY-2401AV | 2U，长430×宽250×高88 |
| 32进1出AV切换器 | QY-3201AV | 2U，长430×宽250×高88 |

AV切换器 特点

AV切换器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰，导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；完全符合19寸标准机柜设计。

AV切换器 优势

- 支持三种控制方式：遥控器、机箱面、板软件(RS-232串口)。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入通道。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- AV切换器有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

AV切换器 系统连接图

AV切换器 参数

视频带宽：150MH（-3Db）满载

微分相位（I/0S）：0.05o(RL=150Ω)<1.28度，3.58MHz

微分相位误差：0.1度,3.58-4.43MHz

微分增益（误差）：0.05%(RL=150Ω)0.1%,3.58-4.43MHz

最大传播延时：5Ns(±1nS)

切换速度：≤150ns

信号制式：NTSC3.58，NTSC4.43，PAL，SECAM

视频输入

信号类型：复合视频

输入电平：0.5V～2.0Vp-p

回波损耗：-30dB@5MHz

阻抗：75Ω

连接器：BNC

最大直流偏置误差：15mV

视频输出

信号类型：复合视频

输出电平：0.7Vp-p

回波损耗：<-30dB@5MHz

直流补偿：±5mV

回波锁相：0.3V～0.4Vp-p

阻抗：75Ω

连接器：BNC

最大直流偏置误差：15mv

音频输入

信号类型：平衡立体声

音频接口：RCA或5位凤凰端子

频率响应：±0.05dB，20Hz～20KMz

最大电平：+19.5dBu，（平衡或非平衡连接）

总谐波失真噪声：0.03%@1kHz（额定电压下）

信噪比：大于90dB

音频通道分离：>90dB@1KHz

共态抑制比（CMRR）：>75dB@：20Hz～20kHz

输入阻抗：输入：>10kΩ（平衡或/非平衡接法）

输出阻抗：50Ω（非平衡接法），100Ω（平衡接法）

音频输出

信号类型：平衡立体声

音频接口：RCA或5位凤凰端子

阻抗：>50Ω

最大电平：+21dB

功耗：10～100W（视具体型号确定功耗）

其他参数

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com