# USB切换器

USB切换器 概述

一套键盘通过切换控制4、8、16、24或32台电脑（USB母头接口）；一个鼠标通过切换控制4、8、16、24或32台电脑（USB母头接口），允许使用标准的USB电缆直接与计算机USB连接。适用于教室、培训设施和会议室等。

USB切换器 图片

USB切换器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 4进1出USB切换器 | QY-0401USB-MS | 1U，长430×宽250×高44 |
| 8进1出USB切换器 | QY-0801USB-MS | 1U，长430×宽250×高44 |
| 16进1出USB切换器 | QY-1601USB-MS | 1U，长430×宽250×高44 |
| 24进1出USB切换器 | QY-2401USB-MS | 2U，长430×宽250×高88 |
| 32进1出USB切换器 | QY-3201USB-MS | 2U，长430×宽250×高88 |

USB切换器 特点

USB切换器采用高性能处理芯片，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰，导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；符合19寸标准机柜设计。

USB切换器 优势

- 支持三种控制方式：遥控器、机箱面板、软件(RS-232串口)。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入通道。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

USB切换器 参数

协议类型：全面支持 USB 2.0规范，向下兼容早期协议

端口速率：支持 HS(480Mbit/S),FS(12 Mbit/S),LS(1.5Mbit/S)

下行口供电：最大500MA

下行口供电管理：支持过流检测，过流自动保护

频率响应：少于 ± 0.1dB - 30MHz.

切换速度：180ns

其他参数

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com