# VGA切换器

VGA切换器 概述

VGA切换器设计用于传输高解析度计算机视频，允许使用标准的VGA电缆直接与计算机视频卡连接，作用是将某一路计算机信号无衰减的切换到某台带有VGA接口的显示设备上，VGA切换器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰，VGA切换器适用于小型系统的计算机视频的传输应用，如教室、培训设施和会议室等。

VGA切换器 图片

VGA切换器 型号

| 产 品 | 型 号 | 尺寸（单位：mm） |
| --- | --- | --- |
| 2进1出VGA切换器 | QY-0201GA | 非标，长205×宽130×高55 |
| 4进1出VGA切换器 | QY-0401GA | 1U，长430×宽250×高44 |
| 8进1出VGA切换器 | QY-0801GA | 1U，长430×宽250×高44 |
| 16进1出VGA切换器 | QY-1601GA | 1U，长430×宽250×高44 |
| 24进1出VGA切换器 | QY-2401GA | 2U，长430×宽250×高88 |
| 32进1出VGA切换器 | QY-3201GA | 2U，长430×宽250×高88 |

VGA切换器 特点

VGA切换器采用高性能专业处理芯片，输入输出自带缓冲设计，增强了现场抗干扰、防静电、防雷击等安全措施，使图像输出更加稳定清晰；设备自带信号延长，长距离传输失真补偿技术，保证信号长距离传输高保真输出；全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能；导电机箱设计，有效屏蔽滤波现场环境引起的干扰源；完全符合19寸标准机柜设计。

VGA切换器 优势

- 支持三种控制方式：遥控器、机箱面板、软件(RS-232串口)。

- 支持信号时序重整，支持最大分辨率为：2048×1536。

- 采用全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能。

- 遥控锁定功能，前面板LCD状态显示，按键自动锁定功能。

- 自动轮巡功能，能任意设定轮巡时间和输入通道。

- 设备的前面板液晶屏自动屏保功能，有掉电保护功能。

- VGA切换器有RS-232串行控制端口，可以完全兼容市场上的各种类型的拼接屏，如：三星、LG、松下、夏普、海尔、彩讯、飞利浦、Barco、GQY等，完全可以兼容国内外各种智能中控，如：快思聪、快捷、AMX、启耀中控（QY-DPRO2806）等。

VGA切换器 系统连接图

VGA切换器 参数

带宽：500MHz(-3dB)满载

支持分辨率：2048×1536

阻抗：75Ω

微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz

微分相位误差：0.1度,3.58-4.43MHz

最大传播延时：5nS(±1nS)

频率响应：少于±0.1dB-30MHz

切换速度：≤180ns

视频输入

信号类型：VGA信号

连接器：三排15孔（VGA母头）

信号强度：0.7Vp-p：VGA（电脑信号）

最小电平：0.5Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：-30Db@5MHz

视频输出

信号类型：VGA信号

连接器：三排15孔（VGA母头）

输出电平：2.0Vp-p

阻抗：75Ω

回波损耗：-30Db@5MHz

DC偏差：最大±5mV

同步信号

输入/输出信号类型：TTL

输入电平：0～5.0Vp-p，4.0V

输出电平：TTL:5Vp-p

输入阻抗：510Ω

输出阻抗：75Ω

极性：正或负与输入一致

其他参数

输入电压：AC100～240V，50/60Hz

机箱面板：氧化拉丝

保修：壹年

串接接口：RS232,9孔D-Sub型连接器，端口2，3，5分别直通

串口参数：9600bps、8位数据、1位起始位、1位停止位、无校验，无流控

标配：说明书，遥控器，控制软件，RS-232线，电源线，保修卡，合格证。

上海启耀电子科技有限公司

固话：021-36320115

热线：400-002-1670

手机：15921235670

QQ：364804768

E-mail:video800@163.com

官方网站：http://www.video008.com